Energiespar-Contracting in der Staudinger Gesamtschule in Freiburg

Projektsteckbrief aus dem Ratgeber des Umweltbundesamtes für Energiespar-Contracting in öffentlichen Liegenschaften

Beschreibung:

Mit Unterzeichnung des Vertrages zum Energiespar-Contracting in der Staudinger Gesamtschule in Freiburg verpflichtet sich das Energiedienstleistungs-Unternehmen ECO – WATT GmbH in die Energieversorgungstechnik der Staudinger Gesamtschule zu investieren mit dem Ziel Energieeinsparungen zu realisieren. Im Vertrag aus dem Jahr 1999 garantiert die ECO – WATT GmbH eine Energieeinsparung von 21 Prozent bezogen auf die Baseline von 500.000 DM/a, die die Energiekosten eines Referenzjahres vor Beginn der Laufzeit des Vertrages bezeichnen. Anteilig erhalten Auftraggeber und Energiedienstleistungs-Unternehmen die garantierten Energiekosteneinsparungen. Das wirtschaftliche und technische Risiko wird durch die ECO – WATT GmbH über die Laufzeit von 8,75 Jahren getragen.

| Öffentliche Einrichtung: | Stadt Freiburg Staudinger Gesamtschule |
| --- | --- |
| Contractor: | ECO – WATT GmbH Turnseestr.44, 79102 Freiburg i. B. Herr Seifried |
| Einbindung externer Berater: | Öko Institut e.V. Binzengrün 34a, 79114 Freiburg i. B. Fon: 0761 / 45 29 5-27, Fax: 0761 / 47 54 37 Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) Marting Ufheil Oltmannstraße 5, 79100 Freiburg Fon: 0761 / 45 88 0, Fax: 0761 / 45 88 20 0 |
| Vertragsgrundlage: | Contracting-Vertrag zwischen der ECO-Watt GmbH&CoKG und der Stadt Freiburg |
| Vertragslaufzeit: | 8,75 Jahre (9 Monate Vorbereitungsphase, 8 Jahre Hauptleistungsphase) |
| Vertragsbeginn: | 1999 |
| Vertragsende: | 2008 |
| Vertragsgegenstand: | Einsparung von Energie- und Wasserkosten |
| Vertragsobjekte: | 1 Gebäudekomplex |
| Baseline (netto): | 500.000 DM/a |
| (Garantie-) Einsparungen (netto): | 115.000 DM/a bzw. 21 % (kalkulierte Mindesteinsparung) |
| Investitionen Contractor (netto): | 550.000 DM |
| Angaben zu Baukostenzuschüssen o. ä. durch den Auftraggeber (netto): | Keine. |
| Vergütung Contractor: | Eingesparte Energiekosten abzüglich der Vergütung der Schule (erfolgsorientiert, zwischen 5.000°DM und 20.000°DM) |
| Finanzielle Beteiligung des Auftraggebers | Keine direkte Beteiligung der Stadt, jedoch Entlastung bei den Wartungs- und Betriebskosten. |
| Leistungen Contractor: | Investive Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung, Konzeption und Unterstützung bei der Umsetzung von Verhaltensänderungen. |
| Technische Maßnahmen: | Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Errichtung einer thermischen Solaranlage Sanierung der Beleuchtungs-, Lüftungs- und Wärmeverteilungssystems, Umstellung der automatischen Spülung der Urinale auf Druckspüler, Einbau von Sparduschköpfen Optimierung Regelungstechnik, Lastmanagementsystem |
| Projektunterlagen: | Projektbeschreibung ECO-Watt |
| Bemerkungen: | Pilotprojekt “Bürger-Contracting”, d. h. die Investitionsmittel wurden über eine Beteiligungsgesellschaft, die ECO-Watt GmbH&CoKG aufgebracht. |